## Slide 1: Научно-исследовательская лаборатория геофизики Горно-Алтайского государственного университета

## Slide 2
Основной целью лаборатории является проведение геофизических исследований на территории
Республики Алтай
Основные задачи
поддержка и развитие пункта непрерывной регистрации геомагнитных вариаций на кордоне Байгазан Алтайского заповедника;
обработка данных магнитной станции «Байгазан»;
- разработка, сверка и калибровка геофизического оборудования;
- геофизическая поддержка комплексных исследований территории Республики Алтай

## Slide 3
Лаборатория работает с 2011 г. (положение от 08 февраля 2011 года № 1-08-29/1). Организации лаборатории предшествовали геофизические работы в эпицентральной зоне Алтайского землетрясения 2003 г., на археологических объектах и геофизических аномалиях, изучавшихся ранее госпрограммой «Сетка», - совместно с Дмитриевым А.Н. и Шитовым А.В. Важную роль в открытии лаборатории сыграло приобретение университетом в 2007 г. магнитометров MMPOS и MF-03R – это позволило организовать чтение курса по геомагнитным измерениям и подготовить 4 человека для поступления в аспирантуру. Существенную помощь в становлении геомагнитных измерений на Алтае оказала лаборатория робототехники, совместно с которой было разработано все оборудование магнитной станции «Байгазан», а также магнитные обсерватории Новосибирска, Иркутска, Екатеринбурга, кафедра космической физики и экологии Томского университета.
Поддержаны 9 грантов РФФИ: 4 региональных и 5 – по мобильности молодых ученых. В настоящее время выполняется региональный грант
20-45-040013 "Исследование вариаций геомагнитного поля и крайненизкочастотного электромагнитного фона на территории Горного Алтая как экологического фактора”
Накоплен большой объем данных (0.3 ТБ) о результатах регистрации геомагнитных вариаций (с декабря 2009 г) и крайненизкочастотного электромагнитного фона (с ноября 2014 г.) на Алтае с низким уровнем шума. Текущая задача гранта – построение региональной модели геомагнитных вариаций в зависимости от факторов космической погоды.
Опубликовано 35 статей (SCOPUS - 5), учебное пособие, препринт, получено 4 свидетельства о госрегистрации прав на интеллектуальную собственность. Подготовлено 15 ВКР и дипломных работ.

## Slide 4
Выбор места для организации новой магнитной станции на Алтае: слева – расположение станции Байгазан (BGZ) относительно магнитных обсерваторий сети INTERMAGNET (AAA, BOX, IRT, NVS, WMQ, YAK, ARS) и обсерваторий IAGA (POD, DIK, CCS, TIK); справа - расположение обследованных в 2008-09 гг. кордонов Алтайского заповедника (отмечены треугольниками).

## Slide 5
Общий вид аппаратуры и строений на магнитной станции "Байгазан»

## Slide 6
 | «Кварц-3ЕМ» с регистратором ГАГУ | Lemi-025
Погрешность, пТл | 3-10 | Не более 10
Диапазон измерений | ±1200 | ±4000
Температурный дрейф, нТл/К | до 2 | 0.2
Частота регистрации, Гц | 20 | 10
Мощность потребления, Вт | 2 | 4
Рабочий диапазон температур | -30/+40 | -5 / +40
 | ИНТ-1 с электронным блоком ГАГУ | Lemi-120
Чувствительность, мВ/нТл×Гц | 720 | 100
Частотный диапазон, Гц | 0.001-40 | 0.001-1000
Шум, пТл/√Гц (0.001 Гц) | 100 | 100
(0.1 Гц) | 1 | 1
(100 Гц) | --- | 0.01
Мощность потребления, Вт | 6 | 0.44 (только датчики)
15 000 Є
8 400 Є
Сравнение аппаратуры магнитной станции с аналогами производства Львовского ИКИ
Lemi-025
Lemi-120

## Slide 7
Энергосистема станции «Байгазан»
- Солнечные панели пиковой мощностью 230 Вт
- Ветрогенератор пиковой мощностью 300 Вт
- Гелевые батареи 240 A-ч
- Контроллер заряда“МАП Энергия” 1500 Вт
- Инвертор (‘чистый синус’) 300 Вт
Питающий кабель : длина 130 м, глубина 0.2м,
проложен в металлопластиковой трубе
- Малошумящий блок питания с 2 независимыми выходами на 12 В (для цифровых/аналоговых устройств) в пластиковом боксе в 8 м от вариационного павильона – производство ГАГУ
Разделенные точки заземления для цифровых/аналоговых устройств (сопротивление 100 Oм)
Энергопотребление 11 Вт.
1.5 Ф конденсатор для поляризации протонного магнитометра
грозозащита на варикондах
Блок питания 2×12В
Блок питания протонного
магнитометра

## Slide 8
Пример записи магнитного возмущения на станции «Байгазан» 08-09 марта 2012 г. в ответ на солнечную вспышку и корональный выброс массы 7 марта 2012 г.
Вверху слева – рентгеновская вспышка на Солнце 7 марта (снимок получен на космическом аппарате Solar Dynamics Observatory на длине волны 9.4 нм), вверху справа – график изменения рентгеновского излучения Солнца по данным космического аппарата GOES15, внизу слева – выброс плазмы массой 14 млрд. тонн, вызванный вспышкой (зарегистрирован космическим аппаратом SOHO). Внизу справа – магнитограмма, зарегистрированная на Байгазане.

## Slide 9
Эта запись – гордость станции. Представленные на графике выше пульсации
с периодом около 1с возникают довольно редко, обычно либо в день начала магнитной бури, либо на 4й день после него (как в данном случае), но еще никому не удавалось регистрировать их при помощи кварцевых вариометров, обычно для этого используются индукционные магнитометры.

## Slide 10
Пример регистрации электромагнитного импульса от грозового разряда в Центральной Африке 08.03.2015 г.
Вверху – запись сигнала (время – в секундах), внизу слева – его спектр в полосе частот до 6 Гц, внизу справа – траектория распространения (красной точкой показано положение разряда по данным мировой сети грозорегистрации WWLLN, крестиком – положение Байгазана)

## Slide 11
Динамика частоты первого шумановского резонанса (слева) и амплитуд
шумановских резонансов (справа) за 4 года регистрации. На графике частоты также приведены данные, полученные томскими исследователями (ТГУ) в Коларово. Хорошо заметно уменьщение частоты первого резонанса, связанное со снижением солнечной активности. Сезонные вариации амплитуды вызваны изменениями грозовой активности.

## Slide 12
Пример регистрации спектральных резонансных структур на динамическом спектре КНЧ электромагнитного фона 06.01.2018 г. (слева) и динамика их встречаемости на магнитной станции «Байгазан» в течение года (справа) . Среднегодовая вероятность регистрации – 40%, что соответствует этому показателю у среднеширотной магнитной обсерватории Эксдалемур (Шотландия)

## Slide 13
Перенос данных с флеш-карт – раз в неделю, 126.6 МБ/день
Передача данных в Горно-Алтайск
Первичная обработка:
-построение графиков
-поиск пропусков
-поиск выбросов
- выделение импульсных помех
- калибровка
Расчет секундных средних
Расчет минутных средних
Расчет параметров шумановских резонансов: частота, амплитуда, добротность. 480 ×3 значений/день
Построение динамических спектров КНЧ электромагнитного фона
Полуавтомати-ческий расчет параметров спектральных резонансных структур
Размещение данных на сайте
Построение динамических спектров геомагнитных вариаций и аудилизация
Расчет фрактальных размерностей
32 ×3 знач/день
Расчет мощности пульсаций в трех диапазонах частот
144×9 знач/день
Процедура обработки данных магнитной станции «Байгазан»
(22.46 млн. измерений/день)

## Slide 14
Схематическое изображение взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Приведены основные уравнения, описывающие динамику плазмы и полей в ней. Объект исследования очень сложен!

## Slide 15
Солнечный ветер:
-скорость;
-концентрация плазмы;
межпланетное магнитное поле
Сезонные циклы:
- сутки;
- год
Турбулентность плазмы
Фрактальная размерность геомагнитных вариаций
Авроральный электроджет: AU-, AL-индексы
Геомагнитные вариации (корреляции в двухчасовом окне)
Кольцевой ток:
Dst-индексы
Геомагнитные вариации (длиннопериодные)
Суточная вариация
Магнитозвуко-вые волны
Микропульсации геомагнитного поля
Грозовая активность
Сейсмическая
активность
Импульсные помехи, потери данных
Шумановские резонансы
Импульсные помехи
Изменение проводимости мантии и земной коры
Дрейф чувствительности и шумов из-за вариаций температуры и влажности
Региональная модель геомагнитных вариаций
Медведи, мыши, муравьи
Импульсные помехи, скачки базисных, потери данных
Климатическая
машина Земли:
-средняя температура
Тектонический процесс

## Slide 16
PRESTO Pillar 1
Sun, Planetary Space, and Geospace
Солнечная вспышка и корональный выброс массы – возмущение в солнечном ветре
Корональные дыры – источники скоростных потоков солнечного ветра
11 Apr 21
07 Mar 12
07 Mar 12
Солнечная активность
14 Oct 21
Замечание: наши исследования согласованы с международными программами

## Slide 17
PRESTO Pillar 2
Space Weather and Earth’s Atmosphere
Исследование влияния космической погоды на энергосистему, системы связи, спутникового позиционирования и климат является второй группой задач текущей программы научного комитета по солнечно-земной физике

## Slide 18
Плюсы | Минусы
Удаленность от цивилизации позволяет получать высококачественные данные | Региональный уровень вуза не позволяет обеспечить станцию штатными сотрудниками (техник, магнитолог, инженер) и своевременно обрабатывать данные в соответствие с международными стандартами
Своевременное использование потенциала вуза в 2009-2016 гг. (наличие аспирантуры, высокий уровень работ в лаборатории робототехники) позволило создать современный измерительный комплекс | Сокращение по вузу привело к уходу молодых специалистов в другие организации и отрасли (Газпром, ООО «Солнечная энергия», Геофизический центр РАН, АЭС «Билибинская», шиномонтаж)
Региональный уровень вуза позволяет довольно уверенно выигрывать региональные гранты РФФИ | Использование в качестве финансирования РФФИ в первую очередь требует решения фундаментальных научных проблем, и лишь во вторую – обработки и получения данных. Для поддержания необходимого для качественной работы станции штата уровня финансирования РФФИ недостаточно
Часть задач можно решать в рамках студенческих работ (курсовых и выпускных квалификационных ) | Нагруженность педагогическими задачами сокращает количество времени, которое можно использовать на научную работу
В настоящее время наличие магнитной станции в ГАГУ – «метастабильно»

## Slide 19
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

## Slide 20
Magnetic North, Geomagnetic and Magnetic Poles – World Data Center of Geomagnetism Kyoto
http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/poles/polesexp.html
Положение магнитного полюса рассчитывается на основании международной модели
геомагнитного поля IGRF-13, пересчитываемой каждые 5 лет. Последняя экспедиция к полюсу – в 2007 г. (Newitt et al., 2009). Наблюдается дрейф северного полюса в сторону Таймыра. Также показан расчетный дрейф геомагнитных полюсов – точек пересечения диполя с поверхностью Земли.
Большие вызовы: дрейф магнитных полюсов Земли

## Slide 21
Схематическое положение овала полярных сияний (выделено красным цветом)
в 2050 г. с учетом перемещения магнитного полюса Северного полушария
на территорию России (прогноз 2010 г.)
Авакян С.В., Воронин Н.А. Роль космических факторов в энергетической и
экологической безопасности // Академия энергетики – Т.44. – 2011. - №6. – С. 28-35.

## Slide 22
Устойчивость ОС Сибири к геоиндуцированным токам. Красным показаны ЛЭП с низкой устойчивостью. При смещении полюса эти проблемы только усилятся
Алгоритм анализа устойчивости энергосистем к геомагнитным бурям / О.Н. Соколова, Я.А. Сахаров, С.С. Грицутенко, Н.В. Коровкин//Известия РАН. Энергетика. – 2019. - №5. – С. 33-52

## Slide 23
McIntosh S.W., Chapman S., Leamon R.J. et al / Overlapping Magnetic Activity Cycles and the Sunspot Number: Forecasting Sunspot Cycle 25 Amplitude // Solar Phys (2020) 295:163
Альтернативный прогноз
Динамика среднемесячного числа солнечных пятен с 1749 года (точки) Серым закрашены площади под графиком скользящего 12-месячного среднего значения. Зеленым маркером показан прогноз SC25PP, фиолетовым – группы Макинтоша. Красными маркерами показаны результаты ретроспективного прогноза по методике группы Макинтоша.

## Slide 24
Прогнозируемое распределение скорости и плотности плазмы в солнечном ветре по данным космических аппаратов STEREO и ACE на 14 октября 2021 г.

## Slide 25
Вариометр: ЦМВС «Кварц-3EM»
с регистратором разработки ГАГУ
Вариометр (передан обсерваторией ИГ УрО РАН «Арти»)
Начало измерений: 03/12/2009. Ориентация: D, H, Z
Частота записи: 5, 20 Гц (5.18 млн замеров /сутки)
Погрешность измерений (СКО 5 замеров): 3-10 пТл
Объём SD -карты: 8 Гб (6 месяцев записи)
GPS -синхронизация: раз в день, точность привязки 1мкс
Точность измерения температуры: 0.1˚C
Потери : около 1200 измерений в день
Мощность: 2Вт
Пассивная термостабилизация: экструдированный пенополистерол (20 cм)
Пределы изменения температуры вариометра : -18˚C - +20˚C
Постамент: известково-песчаный фундамент (1×1×1м), стеклоблоки, гранитная плита
Градиент магнитного поля: 0.8 нTл/м
Вариационный павильон: 3.8×2.5 м, дерево, медные гвозди, ондулин
Протонный магнитометр
Начало измерений: 30/09/2012
Периодичность измерений: 30 с
Погрешность измерения: 0.5 нТл
Синхронизация времени по GPS вариометра
: Controller Area Network
Метеостанция (разработка ГАГУ)
Начало измерений: 30/09/2012
Период измерений: 1 мин
Отсчётная точность: температура - 0.1˚C; давление – 0.1 Па, относительная влажность – 1%, освещенность – 1 Лк.
Протонный магнитометр
с электронным блоком разработки ГАГУ

## Slide 26
Схема установки индукционного магнитометра на базе датчика ИНТ-1 (с 03.11.2014)
Регистратор в вариационном павильоне
ПВХ труба для датчика и калибровочный кабель
Пробные измерения
Заглубление датчика в грунт
Погрешность: Lemi-145
< 0.01 Гц 10 пTл ---
0.1-1 Гц 1 пTл 1.6 пТл
>5 Гц 0.1 пTл 0.3 пТл
Частота регистрации
100 Гц (17.28 млн замеров в сутки)
Компоненты: D,H
Амплитудно-частотная характеристика магнитометра
720 мВ/нТл×Гц